Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705048S w miejscowości Zawada Pilicka

długości 1,372 km

| Lp. | Normatyw | Opis robót do wykonania | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-2-01 0203 02 | Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odległość 2 km 1372m-74m=1298m 1298mx2mx0,2m | [m³] | 519,2 |
| 3. | KNR-2-31 1401 06 | Profilowanie drogi równiarką 1298mx3m | [m²] | 3894 |
| 3. | KNR-2-31 1004 05 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z płyt betonowych 74mx5m | [m²] | 370 |
| 4. | KNR-2-31 0114 05 06 | Wykonanie podbudowy z tłucznia 60-120 mm, grubości 20 cm na poszerzeniach 1298mx2x1m | [m²] | 2596 |
| 5. | KNR-2-31 0114 05 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31-63mm , grubości 15 cm od km 0+000-0+441 441mx4,5m=1984,5m² od km 0+515-1+372 857mx4,0m=3428m² | [m²] | 5412,5 |
| 6. | KNR-2-31 0107 01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 5 cm 5412,5mx0,05m | [m³] | 270,62 |
| 7. | KNR-2-31 0310 01 02 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W , grubości 6 cm od km 0+000-0+515 515mx4m=2060,0m² od km 0+515-1+372 857mx3,5m=2999,5m² 6mx3m=18m² | [m²] | 5077,5 |
| 8. | KNR-2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,51kg/m² 515mx4m=2060m² 857mx3,5m=3258,5 74mx4m=296m²- płyty betonowe 6mx3m=18m² | [m²] | 5373,5 |
| 9. | KNR-2-31 0310 05 06 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S , grubości 4 cm 515mx4m=2060m² 857mx3,5m=2999,5m² 6mx3m=18m² | [m²] | 5077,5 |
| 10. | KNR-2-31 0107 01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną frakcji 0-63mm i 0-31,5 grubości 8cm-frakcja 0-31,5 515mx2x0,5mx0,08m=41,2m³ 857mx2x0,75mx0,08m=102,84m³ grubości 20cm – frakcja 0-90 515mx2x0,25mx0152m=38,62m³ 857mx2x0,5mx0,15m=128,55m³ uzupełnienie zjazdów na drogi polne i do posesji 15x6mx3mx0,15m=40,5m³ | [m³] | 351,71 |
| 11. | KNR-2-01 0203 02 | Roboty ziemne wykonane koparka z transportem urobku na odległość do 1 km 8mx2x1,0mx1,0m | [m³] | 16 |
| 12. | KNR-2-31 0605 06 | Wykonanie przepustów z rur żelbetowych Wipro o średnicy 400mm , ze ściankami czołowymi z gotowych elementów prefabrykowanych 2x6m | [mb] | 12 |
| 13. | KNR-2-31 0702 01 | Ustawienie słupków do znaków stalowych , ocynkowanych o średnicy 2” długości 2,2m - 6sz długości 2,8m - 4 szt długości 3,0m - 2szt długości 3,5m - 7szt | [szt] | 19 |
| 14. | KNR-2-31 0703 02 | Przymocowanie znaków do słupków , znaki z folii I generacji A-1 1sz [900x900 A-2 1szt [900x900] A-3 1szt [900x900] A-4 1szt [900x900] T-4 2szt 3~ [250x600] D-42 1szt [1200x530] F-4 2szt [rzeka Krztynia] U-9a 2szt [1250x500] U-9b 2szt [1250x500] U-3e 6szt [600x600] | [szt] | 21 |
| 15. | KNR-2-01 0520 01 | Umocnienie skarpy pobocza przy rzece Krztyni płytami prefabrykowanymi [płyty inwestora z odzysku] 21mx1m | [m²] | 21 |