Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ na zadanie „Przebudowa mostu nad rzeką Białką

w m. Zawada Pilicka w km 0+040”

1. Dot.§ 3 ust.. 2 umowy

Wnosimy o określenie terminu wykonania umowy liczbą dni liczoną od dnia przekazania

placu budowy. Określenie terminu konkretną datą może spowodować szereg problemów

np.  z tytułu ewentualnych protestów, opóźnień w zawarciu umowy czy przekazania placu

budowy

- 90 dni od dnia przekazania placu budowy

2. Punkt 6.2 i 6.3 SIWZ

Zamawiający nie precyzuję jaką wiedzą i doświadczeniem ma dysponować wykonawca i

osoba powołana na stanowisko kierownika budowy. Prosimy o doprecyzowanie warunków

jakie musi spełnić wykonawca odnośnie wykonanych obiektów, uprawnień i

doświadczenia.

-  Zamawiający ma na myśli wiedzę i doświadczenie w realizacji obiektów tego samego

rodzaju lub tego typu.

3. W projekcie zamawiający nie podaje rzędnych posadowienia podpór.

Posadowienie płaskie. Nieznane są warunki geotechniczne. Prosimy o ich uzupełnienie i

ewentualnie o przekazanie wytycznych do dalszego postępowania gdyby warunki

gruntowo- wodne okazały się niekorzystne i należałoby np. obiekt posadowić na palach.

- opinia geotechniczna w załączeniu do pobrania

4. Prosimy o określenie postępowania Zamawiającego  w przypadku :

a)  konieczności wykonania robót dodatkowych, np. z powodu wystąpienia błędów i

nieprawidłowości w przekazanej dokumentacji.

b) wystąpienia niekorzystnych warunków wodnych, gruntowych, hydrologicznych.

- robót dodatkowych Zamawiający nie przewiduje,

- w przypadku wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych – termin realizacji

bez zmian.

5. Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na przedmiotowe zadanie?

-   Tak

6. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki.

- Teren sołectwa Zawada Pilicka

7. Poz. 12 przedmiaru – wbicie ścianki na  gł. 3,0m,

Poz. 13 przedmiaru wyciągnięcia ścianek przy gł. wbicia 15,0m,

Czy są to dwie różne ścianki czy należy tylko wyciągnąć ściankę wbitą w poz. 12?

- Zgodnie z dokumentacją

8. Prosimy o określenie rodzaju dylatacji z jej przesuwami.

- Zgodnie z dokumentacją

9. Prosimy o podanie informacji odnośnie mocowania płyty na podporach oraz jej

łożyskowania.

- Zgodnie z dokumentacją

10. Czy na czas trwania robót droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu i czy w związku z

tym w wycenie należy uwzględnić tymczasową organizację ruchu?

- Droga będzie całkowicie zamknięta. Tymczasowa organizacja ruchu leży po stronie

Zamawiającego

11. Prosimy o podanie gr. nawierzchni epoksydowej na chodnikach poz.53 przedmiaru podaje

4 cm, czy nie powinno być 4 mm?

-  W poz. 53 występuje wartość 4 cm.

12. Czy Zamawiający może udostępnić część opisową projektu?

- Tak

13.Czy termin projekt uproszczony oznacza, że jest on niekompletny? Jeżeli tak, to jakie

brakujące części projektu należy wykonać i uwzględnić je w cenie oferty?

- Projekt jest kompletny.

14. Zamawiający we wzorze umowy w § 5 ust 2 „ kwota określona w ust. 1...

Zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania”. Czy zatem, ze względu na braki

w dokumentacji oraz warunki geotechniczne zapis w pkt. 5 oferty wykonawca musi liczyć

się ze zmianą posadowienia obiektu, a jeżeli tak to kto miałby o tym decydować?

- W § 5 ust 1 umowy należy  podać koszty realizacji zadania.