Załącznik Nr 7

OPIS TECHNICZNY

DO WYKONANIA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ Nr.705030 S

w miejscowości Irządze – kol. Góry

długości 0,945 km, w km 0+000 - 0+945

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na „wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Irządze – kol. Góry długości 0,945 km”

W zakresie projektu jest rozwiązanie zagadnień technicznych , konstrukcyjnych i kosztowych , oraz warunków modernizacji drogi

  - Podstawa i materiały do opracowania

Jako podstawę do opracowania przyjęto:

- umowa z Gminą Irządze

- mapa ewidencyjna w skali 1:4000 wydana przez Starostę Zawierciańskiego- Powiatowy Zasób Geodezji i Kartografii z dnia 14.10.2013r

-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie [Dz.U.Nr.43 poz.430]

-szczegółowe pomiary i inwentaryzacja wykonana przez projektującego

- obowiązujące przepisy , wytyczne i normatywy

  - Lokalizacja i warunki terenowe

Droga żużlowa , od DP Nr. 1783 S w m. Irządze na zachód do m. kolonia Góry,  powiat zawierciański

Droga ta użytkowana jest przez mieszkańców gminy , służy jako dojazd do domostw i pól uprawnych.

Lokalizację drogi i elementów drogi przedstawia mapa ewidencyjna z przebiegiem drogi . Droga przebiega w terenie pagórkowatym. W czasie intensywnych opadów deszczu jest rozmywana i z tego powodu często zamykana dla ruchu.

2. CHARAKTERYSTYKA

2.1. Podstawowe parametry techniczne

Przebieg drogi w planie tj. usytuowanie osi drogi , szerokość pasa drogowego pozostaje bez zmian.

Istniejąca droga przebiega w pasie drogowym o szerokości 6m , szerokość jezdni wynosi 4,0m.

Droga po lipcowych intensywnych opadach , posiada głębokie wyboje , nierówności , zagłębienia – które uniemożliwiają bezpieczny przejazd sprzętem rolniczym.

2.2. Projektowane rozwiązanie

Projektowaną szerokość nawierzchni przyjęto 3,50m na całej długości w uzgodnieniu z inwestorem.

- całkowita długość drogi wynosi 0,945 km

- szerokość poboczy – 2x0,50m z mieszanki kamiennej 0-31,5mm

- poszerzenie skarpy po lewej stronie drogi na odcinku 0,300 km

- wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żużlowej na szerokości 4,0m

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia frakcji 31-63mm , grubości 15 cm

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm , grubości 5 cm

- skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybko – rozpadową w ilości 0,50kg/m²x 2

- wyrównanie podbudowy z tłucznia mieszanką  mineralno-bitumiczną AC 16 W grubości 3 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna AC11 S grubości 4 cm

2.3. Odwodnienie

Istniejący sposób powierzchniowego odwodniania nie ulega zmianie, polega on na spływie wody

bezpośrednio na przyległy teren.

Uwagi końcowe:

- oznakować i zabezpieczyć teren budowy na czas trwania robót

- o rozpoczęciu robót drogowych poinformować zainteresowane jednostki i zlecić nadzór nad robotami

branżowymi

- roboty prowadzić zgodnie z normami i warunkami technicznymi przy zachowaniu BHP

- zwrócić uwagę na zagęszczenie poszczególnych warstw konstrukcyjnych jezdni doprowadzając do

wskaźnika Js. 0,97-1,0

- w trakcie wykonywania drogi zapewnić dojazd do pól i zabudowań