Załącznik nr 8

Przedmiar robót

wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr. 705030 S

w miejscowości Irządze – kolonia Góry długości 945m

w km 0+000-0+945

| Lp. | Normatyw | Opis robót do wykonania | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-2-31 1401 06 | Profilowanie istniejącej drogi równiarką 945mx4,0m | [m²] | 3780 |
| 2. | KNR-2-01 0203 02 | Roboty ziemne na poszerzeniu skarp wykonane koparką z transportem urobku na odległość 1 km [300mx0,40mx0,60m] | [m³] | 72 |
| 3. | KNR-2-01 0313 07 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami 330mx0,4mx0,6m | [m³] | 72 |
| 4. | KNR-2-31 0114 05 | Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31,5-63mm , grubości 15 cm 945mx4,0m | [m²] | 3780 |
| 5. | KNR-2-31 0107 01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 5 cm 945mx4,0mx0,05m | [m³] | 189 |
| 6. | KNR-2-31 1004 07 | Skropienie podbudowy emulsja asfaltową w ilości 0,51 kg/m² 945mx3,50 | [m²] | 3307,5 |
| 7. | KNR-2-31 0108 02 | Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną AC 16 W średniej grubości 3 cm 945x3,5=3307,5x0,0765t | ton | 253 |
| 8. | KNR-2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wiążącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,51kg/m² 945mx3,5m | [m²] | 3307,5 |
| 9. | KRN-2-31 0310 05 06 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S grubości 4 cm 945mx3,5m | [m²] | 3307,5 |
| 10. | KNR-2-31 0107 01 | Uzupełnienie pobocza mieszanką kamienną 0-31,5 mm 945mx2x0,25m=472,5m²x0,06m=28,35m³ 945mx2x0,25m=472,5m²x0,20m=94,50m³ | [m³] | 122,85 |