- Załącznik Nr 8 -

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Nr. 705028 S                                               w miejscowości Irządze – kol. Laskówka

w km 0+000-1+286

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-2-31 1401 06 | Profilowanie istniejącej drogi równiarką 1286mx4,0m | [m²] | 5144 |
| 2. | KNR-2-01 0203 02 | Roboty ziemne na poszerzeniach i skarpach wykopu, wykonane koparką na głębokość 15 cm z transportem urobku na odległość do 1,0km od km 0+000-0+850 850mx0,60mx0,15m=76,50m³ od km 0+850-1+286 436mx1,5mx0,15m=98,10m³ Poszerzenie skarpy od km 0+400-0+850 450mx0,5mx0,6m=135,00m³ | [m³] | 309,60 |
| 3. | KNR-2-31 0114 05 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniach ,z tłucznia 31,5-63mm , grubości 15 cm 850mx0,6m=510,00 436mx1,5m=654 | [m²] | 1164 |
| 4. | KNR-2-31 0114 05 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31,5-63mm , grubości 15 cm 386mx3,5m=1351 | [m²] | 1351 |
| 5. | KNR-2-31 0114 05 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31,5-63mm, grubości 10 cm 900mx4,0m | [m²] | 3600 |
| 6. | KNR-2-31 0107 01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, grubości 5 cm 4951m²x0,05m | [m³] | 247,50 |
| 7. | KNR-2-31 1004 07 | Skropienie podbudowy z tłucznia emulsją asfaltową w ilości 0,51kg/m² 900mx3,5m=3150 386mx3,0m=1158 | [m²] | 4308 |
| 8. | KNR-2-31 0310 05 06 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna AC 11S , grubości 6 cm 900mx3,5=3150 386mx3,0m=1158 | [m²] | 4308 |
| 9. | KNR-2-31 0107 01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm 1286mx0,25mx2x0,03m=19,29m³ 1286mx0,25mx2x0,20m=128,60m³ na rozjazdach [5mx3m]x10=150m²x0,15m=22,5m³ | [m³] | 170,39 |
| 10. | KNR-2-31 0605 06 | Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Wipro o średnicy 400 mm ze ściankami czołowymi z gotowych elementów w km 0+332 – 8m w km 0+440 – 6m w km 0+580 – 6m ścianki czołowe (3x2=6szt) | [m] sztuk | 20 6 |
| 11. | KNR-2-31 0605 08 | Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Wipro o średnicy 600mm, ze ściankami czołowymi z gotowych elementów w km 0+080 – 8m ścianki czołowe – 2szt | [m] sztuk | 8 2 |
| 12. | KNR-2-01 0203 02 | Kopanie rowu koparką z transportem urobku na odległość do 1 km [0,40m+2,0m]:2=1,2m²x1,0m=1,2m³x100m | [m³] | 120 |
| 13. | KNR-2-01 0313 07 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami [309,60m³+120m]=429,60m³x0,30= | [m³] | 129 |
| 14. | KNR-2-33 0625 01 | Wykonanie studni ściekowej o średnicy 500mm z wpustem ulicznym typu ciężkiego | szt | 1 |