Załącznik Nr 4

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ciągu dróg  gminnych Nr. DG 705035 S   w miejscowości Wilków                                           w km 0+780-1+530i Nr. DG 705039 S w km 0+760-1+704

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-2-31 1401 06 | Profilowanie istniejącej drogi równiarką 750mx2x1,5m=2250m² 944mx2x1,5m=2832m² | [m²] | 5082 |
| 2. | KNR-2-31 0114 07 08 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia 31-63mm , grubości 11 cm [750m+944m]=1694mx4,0m | [m²] | 6776 |
| 3. | KNR-2-31 0310 05 06 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna AC 11S , grubości 5 cm [750m+944m]=1694mx3,5m | [m²] | 5929 |
| 4. | KNR-2-31 0107 01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5mm [750m+944m]x2x0,25mx0,04m=33,88m³ [750m+944m]x2x0,25mx0,15m=127,05m³ Wjazdy[21x6mx2mx0,1m]=25,20m³ | [m³] | 186,13 |
| 5. | KNR-2-31 0605 07 | Wykonanie przepustu z rur żelbetowych Wipro o średnicy 500mm, ze ściankami czołowymi z gotowych elementów [przebudowa uszkodzonego] ścianki czołowe – 2szt | [m] szt | 6 2 |
| 6. | KNR-2-01 0203 02 | Wykonanie wykopu pod przepust z transportem urobku na odległość do 1 km 8,0mx1,0mx1,5m | [m³] | 12 |
| 7. | KNR-2-31 0702 01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych ocynkowanych o ϕ 2” długości 2,20m - 2szt długości 3,20m - 9szt długości 4,00m - 7szt | [szt] | 18 |
| 8. | KNR-2-31 0703 02 | Przymocowanie znaków drogowych o pow. ponad 0,3m² do słupków , znaki z folii I generacji, znaki B-20 z folii II generacji U-1c – 1sz t[600x1800]/1,08m² A-1 - 1szt [750x750]/ 0,25m² A-2 - 1szt [750x750] /0,25m² A-7 - 1szt [750x750] /0,25m² B-20 – 2szt [600x600] /0,56m² D-1 - 6szt [600x600] / 2,16m² T-6b – 6szt [600x600] /2,16m² D-42-1szt [530x1200] /0,64m² D-43-1szt [530x1200] /0,64m² E-17a -1szt [530x100] /0,53m² [Wilków] E-17a -1szt [530x1500] /0,80m² [Biała Błotna] F-3c -1szt [400x500] /0,20m² [ Gmina Irządze] | [szt] [m²] | 18 9,52 |
| 9. | KNR-2-01 0203 02 | Roboty ziemne wykonane koparką [czyszczenie rowów] z transportem urobku na odległość do 1 km 65mx1,12m=72,80m³ [120m+65m]=185mx3,0mx0,20m=111,0m³ [120m+65m]=185mx0,4mx0,4m=29,60m³ | [m³] | 213,40 |
| 10. | KNR-2-31 1404 03 | Oczyszczenie przepustów z namułu o ϕ 800mm zamulonych do 50% | [m] | 8 |
| 11. | KNR-2-31 1404 02 | Oczyszczenie przepustów z namułu o ϕ 600mm zamulonych do 50% [8m+8m+8m+8m]=4szt | [m] | 32 |
| 12. | KNR-2-31 0605 04 | Ustawienie ścianek czołowych z gotowych elementów na istniejącym przepuście o ϕ 500mm | [szt] | 2 |
| 13. | KNR-2-31 0605 05 | Ustawienie ścianek czołowych z gotowych elementów na istniejącym przepuście o ϕ 800mm | [szt] | 2 |
| 14. | KNR-2-31 0605 06 | Wykonanie przepustu ϕ 400 mm z rur żelbetowych Wipro pod zjazdem , ze ściankami czołowymi z gotowych elementów ścianki | [m] [szt] | 6 2 |
| 15. | KNR-2-31 0605 08 | Wykonanie przepustu ϕ 600 mm z rur żelbetowych Wipro , ze ściankami czołowymi z gotowych elementów[ przebudowa uszkodzonego] ścianki czołowe | [m] [szt] | 10 2 |