Przedmiar robót

odbudowa  drogi gminnej Nr DG 705038 S  od gr. gm. Kroczyce do DG 705037 S i DG 705039 S

od km 0+120-0+680

| Lp. | Normatyw | Opis robót do wykonania | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNR-2-01 0203 02 | Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odległość 2 km [ na poszerzeniach] 560mx2x0,60mx0,25m | [m³] | 168 |
| 2. | KNR-2-31 1401 06 | Profilowanie drogi równiarką 560mx4,0 | [m²] | 2240 |
| 3. | KNR-2-31 0204 03 04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia 31,5-63 mm, grubości 15 cm na poszerzeniach 560mx2x0,60m | [m²] | 672 |
| 4. | KNR-2-31 0114 05 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia 31-63mm , grubości 15 cm 560mx4,2m | [m²] | 2352 |
| 5. | KNR-2-31 0107 01 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm , grubości 5 cm 560mx4,2mx0,05m | [m³] | 117,6 |
| 6. | KNR-2-31 0310 01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W , grubości 4 cm 560mx3,5m | [m²] | 1960 |
| 7. | KNR-2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,51kg/m² 560mx3,5m | [m²] | 1960 |
| 8.. | KNR-2-31 0310 05 06 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S , grubości 4 cm 560mx3,5m | [m²] | 1960 |
| 9. | KNR-2-31 0107 01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną frakcji 0-31,5mm i 0-63mm 560mx2x0,35mx0,07m=27,44m³ 560mx2x0,40mx0,21m=94,08m³ | [m³] | 121,52 |